## Slide 1
Identifcar cada uno de los eslabones que componen el robot.
  Se deben enumerar empezando desde el cero el cual sera la base fija del robot.
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 2
Numerar las aticulaciones.
  Empezar desde el 1 y desde abajo.
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 3
Identificar el eje de cada articulacipon.
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 4
El eje corresponde al eje z del sistema de corrdenadas, colocar los ejes restantes haciendolos coincidir con la regla de la mano derecha.
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 5
OBTENER THETA COMO EL ANGULO QUE HAY QUE GIRAR EN TORNO A z PARA QUE Xi-1 y Xi queden paralelos.
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 6
Obtener D a lo largo del eje z0 hasta que se intercepte con x1
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 7
Obtener a como la distancia que va desde la intersección de Z del sistema de coordenadas anterior con x del sistema de coordenadas actual hasta la interseccion con el siguiente sistema de coordenadas
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 8
Obtener alfa como el angulo de separación del eje z del sistema de coordenadas anterior y del eje z del sistema de corrdenadas actual medido en un plano perpendicula al eje x del sistema de coordenadas actual utilizando la regla de la mano derecha.
Metodología de Denavit-Hartenberg

## Slide 9
Una vez identificados todos y cada uno de los parametros tenemos el producto final que es nuestra tabla de parametros DH.
Metodología de Denavit-Hartenberg
Articulación |  | d | a | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
Articulación |  | d | a | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  |