## Slide 1: Mas cosas de matrices y matlab

## Slide 2: ¿Qué es una matriz de rotación?
es la matriz que representa una rotación en el espacio euclídeo
representa la rotación de θ grados del plano en sentido antihorario.

## Slide 3: En matlab
R = rot2(0.2)
Definición de una M.R. de manera simbólica.
Definición de una M.R. con un valor de 0.2 radianes para theta. (a la brava)
syms thetahe
R = rot2(theta)

## Slide 4: En matlab
R = rot2(0.2)
Definición de una M.R. de manera simbólica.
Definición de una M.R. con un valor de 0.2 radianes para theta.
syms thetahe
R = rot2(theta)

## Slide 5: Posición en 2d
Conceptos y comandos en Matlab.
Se2 representación de un cuerpo rígido bidimensional.
transl2(X, Y), transformación homogénea de un SE2 la cual representa una translación.
trot2(THETA, 'deg’), matriz de rotación de un SE2, con una rotación de TETHA radianes.

## Slide 6: Posición en 2d
Mas comandos pero que los busquen los alumnos
Plotvol
Trplot2
plot_point
Usar el comando
  help comando
  para buscar información sobre un comando.

## Slide 7: Posición en 2d Matlab robotics toolbox
Ahora si posiciones en Matlab
T1 = transl2(1, 2) * trot2(30, 'deg')
plotvol([0 5 0 5]);
trplot2(T1, 'frame', '1', 'color', 'b')
T2 = transl2(2, 1)
trplot2(T2, 'frame', '2', 'color', 'r');
T3 = T1*T2
trplot2(T3, 'frame', '3', 'color', 'g');
T4 = T2*T1;
trplot2(T4, 'frame', '4', 'color', 'c');
P = [3 ; 2 ];
plot_point(P, 'label', 'P', 'solid', 'ko');
Analizar cada uno de los comandos y realizar el comentario correspondiente a cada línea en Matlab, entregar el historial en forma de script como evidencia.